Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«ЯРОСЛАВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

#### ОХРАНА ТРУДА

Методические указания

для студентов заочного отделения

по специальности

190604.51  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

среднего профессионального образования

(базовый уровень)

| Разработал: | Яковлева О.Ю., преподаватель ФГОУ СПО «Ярославский автомеханический техникум» |
| --- | --- |

2011

СОДЕРЖАНИЕ

- Литература …………………………………………………………….3

- Перечень лабораторных и практических работ …………………….3

- Вопросы для самоконтроля …………………………………………..4

- Методические указания по выполнению контрольного задания…..5

Приложение 1……………………………………………………………..6

Приложение 2 …………………………………………………………….8

### ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: Форум-Инфра-М, 2003

- Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте6 учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: Инфра-М, 2009

- Белов С.В., Девисилов В.А., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2002

Дополнительная

- Трудовой кодекс Российской Федерации, 2002

- Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте.

ПОТ РМ-027-2003

### ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| № п/п | Название работы | Раздел, тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение параметров микроклимата на рабочем месте | Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. Тема 3.1. Микроклимат помещений | 2 |
| 2. | Определение освещенности на рабочем месте | Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. Тема 3.2. Освещение | 2 |
| Всего: | 4 |

### ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № п/п | Наименование работы | Раздел, тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчет защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000 В | Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. Тема 2.1. Защита человека от физических негативных факторов | 2 |
| 2. | Классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев | Раздел 5. Управление безопасностью труда. Тема 5.1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда | 2 |
| Всего: | 4 |

Указание: Практические и лабораторные работы  оформляются согласно ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Основные термины и понятия безопасности (охраны) труда

- Классификация негативных факторов

- Источники вредных и опасных факторов на производстве

- Действие  шума на работающих

- Действие вибраций на работающих

- Влияние электромагнитных полей промышленной и радиочастот на человека

- Влияние ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека

- Влияние лазерного и ионизирующего излучений на человека

- Действие электрического тока на человека

- Влияние вредных веществ на организм

- Защита от шума

- Защита от вибраций

- Защита от электромагнитных полей

- Защита от лазерного, инфракрасного и ультрафиолетового излучений

- Защита от ионизирующего излучения

- Защита от электрического тока

- Защита от статического электричества

- Защита от механического травмирования

- Методы очистки вредных выбросов в атмосферу

- Пылеулавливающее оборудование

- Способы очистки сточных вод (механическая, физико-химическая и  биологическая)

- Меры противопожарной защиты зданий и сооружений.

- Основные огнетушащие вещества

- Средства пожаротушения

- Теплообмен человека с окружающей средой

- Параметры микроклимата и их нормирование

- Вентиляция

- Общая характеристика освещения

- Источники искусственного освещения

- Нормирование освещения

- Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда

- Психические причины травматизма

- Виды и условия трудовой деятельности

- Эргономические требования к организации рабочего места

- Законодательные  и нормативные документы по охране труда

- Управление и контроль за охраной труда

- Обучение охране труда

- Учет и расследование несчастных случаев на производстве

- Ответственность за нарушение требований охраны труда

- Экономический механизм и источники финансирования охраны труда

- Экономический ущерб от производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Примечание: Список вопросов для самоконтроля составлен с учетом экзаменационных вопросов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольная работа по дисциплине выполняется по вариантам, каждый из которых включает в себя пять  заданий. Из них: 1, 2, 3 вопрос являются  теоретическими, 4 и 5 задание – практическими. Для ответов на теоретические вопросы рекомендуется использовать литературу из списка, указанного в данном пособии. При выполнении задания №4 необходимо изучить приложение 1 и выполнить схему причинно-следственной связи несчастного случая по приведенному примеру. Для решения задачи по расчету освещения (задание №5) нужно воспользоваться приложением 2.

Контрольная работа выполняется в тетради.

Контрольная работа должно содержать титульный лист (этикетку), задание по варианту и список литературы, в который обязательно включается учебное пособие:

Клюева Р.Н. Программа и методические указания по дисциплине «Охрана труда» – Н.Новгород, 2005.

При решении задачи на данное пособие должна быть ссылка.

Например:

– общий коэффициент светопропускания, ( [1] табл.2);

ПРИЛОЖЕНИЕ I

- Типичные ситуации травматизма на предприятиях автомобильного транспорта:

-	самопроизвольное опускание кузова самосвала;

- падение вывешенного автомобиля с временной опоры;

- падение груза на работающего;

- самопроизвольное движение автомобиля или прицепа при сцепке - расцепке;

- наезд транспортного средства на территории АТП;

-	наезд автомобиля на работника, оказывающего помощь водителю, «регулировщика»;

- трогание автомобиля с места, когда под ним работают люди;

- - самопроизвольное движение автомобиля с включенным двигателем и передачей;

- вылетание стопорного кольца при накачивании или монтаже шин;

- пожары от воспламенения паров легковоспламеняющихся жидкостей и короткого замыкания в электроцепях автомобиля;

- поражение работающих электрическим током;

- отравление водителей окисью углерода из отработавших газов;

- отравление или химический ожог работающего жидкостью.

- Необходимо особое внимание обратить на ситуационный метод анализа несчастных случаев.

- Общая схема ситуационного анализа несчастного случая:

- Как произошел несчастный случай? Описание динамики ситуации.

- Причины несчастного случая.

- Что в данном случае типично повторяется?

- Что мог сделать каждый для предотвращения несчастного случая?

- Что необходимо сделать для предотвращения в дальнейшем подобных

случаев?

При составлении схемы причинно-следственной связи несчастного случая следует указать:

- Предпосылка травмы - ошибка или нарушение, совершенное работающим до начала действия.

- Момент повышения опасности - ошибки или нарушения нет, но условия работы создают повышенную опасность.

- Причина - ошибка или нарушение, совершенное работающим во время действия.

- Следствие - ошибка или нарушение, совершенное работающим на последующей стадии развития ситуации, или опасное развитие ситуации в результате предыдущего действия.

- Результат - характеристика травм работающего.

После схемы причинно-следственной связи несчастного случая необходимо дать рекомендации по предотвращению травмы.

Пример: Водитель на автобусе ЛиАЗ-677 произвел пуск двигателя и начал его прогрев. Автобус не был заторможен стояночным тормозом, а контроллер после пуска двигателя был установлен в положение «передача включена».

В результате прогрева число оборотов двигателя возросло, автоматически включилась передача и автобус начал самопроизвольное движение. В момент, предшествующий самопроизвольному движению, водитель начал устанавливать зеркало заднего вида и не заметил самопроизвольного движения автобуса, был прижат к стоящему рядом автобусу и получил смертельную травму.

I.	К какой типичной ситуации травматизма относится данный несчастный случай?

Приведенный несчастный случай относится к типичной ситуации травматизма —  самопроизвольное движение автомобиля с невыключенным двигателем.

II.	Какие типичные предпосылки характерны для травмы данной
ситуации?

Типичные предпосылки таковы:

- незаторможенность автомобиля стояночным тормозом во время остановки;

- неполное использование имеющихся на автомобиле тормозных средств для затормаживания автомобиля во время работы под ним.

Ш. Какие типичные причины характерны для травм данной ситуации?

Типичные причины таковы:

- неисправность стояночного тормоза;

- самопроизвольное движение автомобиля.

IV.	Схема причинно-следственной связи приведенного несчастного случая:

- предпосылка травмы - автобус не был заторможен стояночным тормозом;

- момент повышенной опасности:

-	нахождение водителя между автобусами в момент самопроизвольного движения одного из них;

3)	причины травмы:

-	самопроизвольное движение автомобиля;

4)	следствие - в результате самопроизвольного движения автобуса водитель был прижат этим автобусом к другому;

5)	результат - смертельная травма водителя.

V.	Рекомендации по предотвращению травм, относящихся к данной типичной ситуации:

1. Водитель при остановке автомобиля с выходом из кабины предварительно должен его затормозить ручным тормозом и включением низшей передачи.

- Во всех случаях ремонта автомобиля в целях исключения самопроизвольною движения необходимо затормозить автомобиль стояночным тормозом, включением низшей передачи и поставить под колеса упоры (башмаки).

- Перед каждым выездом на автомобиле водитель обязан проверить исправность стояночного тормоза.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Задача:

Определить размеры и количество окон, а также количество светильников типа ОД ( с люминесцентными лампами) в производственном помещении площадью 72 м2 (длина L=12м, ширина В=6  м, высота Н= 4 м) со значительным выделением пыли, с вертикальным односторонним положением остекления, при стальных двойных переплетах. Помещение для проведения слесарно-механических работ.

Решение:

1 Определяем суммарную площадь световых проемов - б, м2 :

(м2) ,                                     (1)

где Sп – площадь помещения, м2;

emin – нормированное значение коэффициента естественной освещенности (при боковом освещении) в зоне с устойчивым снежным покровом, %, (табл.1);

– общий коэффициент светопропускания, (табл.2);

r1 – коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом освещении, (табл.3);

k – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями, k=1

- световая характеристика окна, (табл.4)*;

*Указания:

При работе с таблицей 4 нужно определить два значения:

1. По вертикали:   ,

где L и В – длина и ширина помещения, м;

2. По горизонтали:    ,

где h1– возвышение верхнего края окна над горизонтальной рабочей плоскостью, м:

h1=Н– ( hнад+ hраб)   (м) ,

где Н– высота помещения, м;

hнад – размер надоконного пространства, 0,3-0,5 м;

hраб – высота рабочего места, 0,8-1,2 м.;

м2

2 Определяем высоту окна – hо, м:

hо=Н– ( hнад+ hпод)   (м),                                           (2)

где   hпод –расстояние от пола до подоконника, 0,8-1,2 м..

hо=4– (1,0+0,4)= 2,6 м

3 Выбираем окно по ГОСТ в зависимости от hо, (табл. 5) и определяем его площадь– Fо, м2 :

Fо= hо·во   (м2) ,                                                (3)

где  hо и во – стандартные размеры окна, м.

высота    hо=2415 мм = 2,415м,

ширина   во=1860 м = 1,860 м

Fо = 2,415· 1,860 = 4,4919 м2

4 Определяем потребное количество окон – nок, шт:

nок   (шт)                                                  (4)

5 Находим расстояние между центрами светильников – l, м:

l =(1,2…1,4)Н   (м)                                             (5)

l=1,4·4= 5,6 м

6 Расстояние от стены до первого ряда светильников  (а) при наличии рабочих мест у стены принимаем:

а = 0,3 l   (м)                                                        (6)

а = 0,3·5,6=1,7 м

7 Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположных стен (по ширине помещения) – с1. м:

с1= В– 2а   (м),                                                  (7)

с1=6–2·1,7=2,6 м

8 Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по ширине помещения) – n1, шт:

n1=- 1 (шт)                                                (8)

n1== - 0,5

Если n1< 1, то принимают n1=0

9 Рассчитываем  общее количество рядов светильников по ширине помещения – nш:

nш = n1+ 2 (шт),                                      (9)

nш = 0+ 2 = 2

10 Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположных стен (по длине помещения) – с2, м:

с2= L– 2а   (м),                                                  (10)

с2=12–2·1,7=8,6 м

11 Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по длине помещения) – n2, шт:

n2=- 1 (шт)                                                (11)

n2== 0,5 <1. Принимаем n2=0

12 Рассчитываем  общее количество рядов светильников по длине помещения – nд: , шт

nд = n2+ 2 (шт),                                      (12)

nд = 0+ 2 = 2

13 Общее количество светильников – N, шт:

N = nш· nд   (шт)                                        (13)

N= 2·2=4 шт

Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ (КЕО)

| Помещения, посты и производственные участки | Характеристика зрительной работы | Разряд зрительной работы | Нормируемое значение КЕО (е) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При верхнем или верхнем и боковом освещении | При боковом освещении |
|  |  |  |  | в зоне с устойчивым снежным покровом | на остальной территории |
| Мойки и уборки автомобилей | грубая | VI | 2,0 | 0,4 | 0,5 |
| ЕО автомобилей | Общее наблюдение | VIII | 1,0 | 0,2 | 0,3 |
| ТО и TP, деревообрабатывающий, обойный, шиномонтажный | малой точности | Vа | 3,0 | 0,8 | 1,0 |
| Ремонта электрооборудования, ремонта приборов питания, агрегатный, слесарно-механический | средней точности | IVa | 4,0 | 1,2 | 1,5 |
| Кузнечно- рессорный, сварочный, жестя- ницкий, арматурный, ремонта аккумуляторов, компрессорный | средней точности | IVб | 4,0 | 1,2 | 1,5 |

Таблица 2

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ

| Характеристика помещения по условиям загрязнения воздуха | Положение остекления | Коэффициент светопропускания, (о | При стекло- железобетонном заполнении проемов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При деревянных и железобетонных переплетах | При стальных и алюминиевых переплетах |  |
|  |  | одинарных | двойных | сдвоенных | одинарных | двойных | Сдвоенных |  |
| Группа А |
| Помещения со значительными выделениями дыма, пыли и копоти | В | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| (предельно допустимая концентрация пыли и других аэрозолей . 5 мг/м3 (не более) | Н | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,2 |
| Группа Б |
| Помещения с незначительными выделениями пыли, дыма и копоти (концентрация менее 5 мг/м 3) | В Н | 0,5 0.4 | 0,35 0,25 | 0,4 0,3 | 0,6 0,5 | 0,4 0,3 | 0,5 0,4 | 0,35 025 |

Примечание:

В – вертикальное положение остекления

Н – наклонное положение остекления

Таблица 3

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ
ВЛИЯНИЕ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ПРИ БОКОВОМ ОСВЕЩЕНИИ

| Средневзвешенный коэффициент отражения стен, потолка, пола помещения, (отр | Коэффициент, Ч¦ |
| --- | --- |
|  | при одностороннем освещении | при двухстороннем освещении |
| 0,5 | 4 | 2,2 |
| 0,4 | 3 | 1,7 |
| 0,3 | 2 | 1,2 |

Примечание:  Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения определяется в зависимости от вида их цветной отделки:

0,5 - при белой, бледно-желтой, бледно-розовой, бледно-голубой;

0,4 - при желтой, голубой;

0,3 - при зеленой, розовой, темных тонах.

Таблица 4

СВЕТОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКНА

| Отношение длины (вдоль стены с окнами) помещения L к его ширине В | Значение при отношении ширины помещения В к возвышению h1 верхнего края окна над горизонтальной рабочей плоскостью |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 и более |  |  | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 3 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| 2 | 11,5 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 1,5 | 13 | 11,5 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 1 | 16 | 15 | 17 | 19 | 25 | 55 | 42 | 45 |
| 0,5 |  |  | 22 | 27 | 43 |  |  |  |

Таблица 5

ШИРИНА И ВЫСОТА ОКНА ПО ГОСТ 11214-86

| Ширина, мм | 1395 | 1520 | 1860 | 2420 | 3020 | 4520 | 6000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота, мм | 1215 | 1815 | 2415 | 3015 | 3615 | 4215 | 4815 | 5415 |